ALLEGATO F4)

SCHEDA REQUISITI AUSILI

Procedura aperta per la

“Fornitura e affidamento del servizio di  gestione manutentiva e di logistica distributiva di montascale

di proprietà delle AA.SS.LL. della Regione Liguria”

(Allegato 1 Elenco 3 del D.M. 332/1999)

LOTTO UNICO

Lotto 1 - SUB 1

DATI DI IDENTIFICAZIONE

| Produttore (Ragione sociale, indirizzo, telefono e fax) |  |
| --- | --- |
| Responsabile dell’immissione in commercio sul territorio nazionale (Ragione sociale, indirizzo, telefono e fax) |  |
| Denominazione commerciale del prodotto (Marca, modello, nome, versione) |  |
| Classificazione EN ISO 9999 (Divisione: codice, nome, eventuale definizione) | 18.30 Apparecchiature di sollevamento (montascale) |
| DM 332/99 Regolamento prestazioni assistenza protesica (Codice e denominazione del prodotto) | 18.30.12.003 Montascale mobile a cingoli |

INDICAZIONI

Indicato per soggetti totalmente non deambulanti dimoranti abitualmente in edifici sprovvisti di ascensore idoneo, serviti da scale non superabili mediante l’installazione di una rampa di cui al D.M. Lavori Pubblici 14 agosto 1989, n. 236; oppure per il superamento di barriere architettoniche interne all’abitazione.

DIRETTIVE E NORME DI RIFERIMENTO

Norma: UNI EN 12182 (armonizzata 93/42) “Ausili tecnici per persone disabili – Requisiti generali e metodi di prova”.

REQUISITI ESSENZIALI DELLA FORNITURA

| A.4.1 | Funzione primaria: | Dispositivo progettato per il trasporto lungo scale di una persona su carrozzina con l’ausilio di un accompagnatore. Facilita l’assistenza nella locomozione in quanto consente il superamento di rampe di scale a soggetti in carrozzina o comunque con impedita i ridotta attività motoria; utilizzo in alternativa ad altri sistemi di sollevamento. |
| --- | --- | --- |
| A.4.2 | Modalità con cui viene assicurata la funzione primaria (Il responsabile dell’immissione in commercio dovrà obbligatoriamente indicare le modalità con cui viene assicurata la funzione primaria) |  |
| A.4.3 | Requisiti essenziali di prodotto (Indicazione degli elementi tecnici richiesti come obbligatori – quelli di una norma armonizzata, quelli di una norma tecnica o quelli indicati nel nomenclatore -) | Caratteristiche minime: - struttura in metallo recante cingoli dentati in gomma - parte superiore smontabile o riducibile con staffe di appoggio e bloccaggio della carrozzina - leva di comandi avanti e indietro, pulsante di stop e chiave di arresto - motore a corrente continua a bassa tensione; batteria, caricabatteria e indicatore della carica compresi - possibilità di superare pendenze fino a 35° (indicatore compreso) - autonomia di salita e discesa fino a 20 piani testato con il massimo peso trasportabile (comprensiva dell’autonomia di salita in riserva) - carico utile a 130 kg. spazio di manovra massimo 100x100 cm. garanzia 24 mesi. |
| A.4.4 | Requisiti essenziali di servizio (Indicazione degli elementi obbligatori di servizio, senza dei quali non può essere garantita la corretta fruibilità del dispositivo da parte dell’utente) | Verifica preliminare dell’idoneità dell’ausilio individuato nell’ambiente di utilizzo mediante sopralluogo documentato Prove di valutazione di ausilio e accessori con l’utente; eventuali modifiche Consegna a domicilio documentata Istruzione ed addestramento all’uso documentato Visita manutentiva di controllo ogni sei mesi dalla consegna documentata. |
| A.4.5 | Consegna ausilio | Presso il domicilio del paziente. |

REQUISITI OGGETTO DI VALUTAZIONE QUALITATIVA

| Requisiti tecnico funzionali | Migliorie ai requisiti tecnico funzionali rispetto a quelli previsti dal Capitolato tecnico di gara |
| --- | --- |
| Spazio di manovra |  |
| Autonomia batteria (numero massimo di piani in salita a pieno carico) |  |
| Peso trasportabile |  |
| Sistemi di sicurezza | Tipologia: Numero: |

Timbro e firma

Lotto 1 - SUB 2

DATI DI IDENTIFICAZIONE

| Produttore (Ragione sociale, indirizzo, telefono e fax) |  |
| --- | --- |
| Responsabile dell’immissione in commercio sul territorio nazionale (Ragione sociale, indirizzo, telefono e fax) |  |
| Denominazione commerciale del prodotto (Marca, modello, nome, versione) |  |
| Classificazione EN ISO 9999 (Divisione: codice, nome, eventuale definizione) | 18.30 Apparecchiature di sollevamento (montascale) |
| DM 332/99 Regolamento prestazioni assistenza protesica (Codice e denominazione del prodotto) | 18.30.12.006 Montascale a ruote |

INDICAZIONI

Indicato per soggetti totalmente non deambulanti dimoranti abitualmente in edifici sprovvisti di ascensore idoneo, serviti da scale non superabili mediante l’installazione di una rampa di cui al D.M. Lavori Pubblici 14 agosto 1989, n. 236; oppure per il superamento di barriere architettoniche interne all’abitazione.

DIRETTIVE E NORME DI RIFERIMENTO

Norma: UNI EN 12182 (armonizzata 93/42) “Ausili tecnici per persone disabili – Requisiti generali e metodi di prova”

REQUISITI ESSENZIALI DELLA FORNITURA

| A.4.1 | Funzione primaria: | Dispositivo progettato per il trasporto lungo scale di una persona seduta su sedia incorporata al dispositivo stesso, con l’ausilio di un accompagnatore. Facilita l’assistenza nella locomozione in quanto consente il superamento di rampe di scale a soggetti in carrozzina o comunque con impedita o ridotta attività motoria; utilizzo in alternativa ad altri sistemi di sollevamento. |
| --- | --- | --- |
| A.4.2 | Modalità con cui viene assicurata la funzione primaria (Il responsabile dell’immissione in commercio dovrà obbligatoriamente indicare le modalità con cui viene assicurata la funzione primaria) |  |
| A.4.3 | Requisiti essenziali di prodotto (Indicazione degli elementi tecnici richiesti come obbligatori – quelli di una norma armonizzata, quelli di una norma tecnica o quelli indicati nel nomenclatore -) | Caratteristiche minime: - struttura con staffe di appoggio e bloccaggio della carrozzina, poggiatesta e cintura di sicurezza o con poltroncina incorporata all’intelaiatura - movimentazione con ruote gommate munite di dispositivo atto a consentire la salita e la discesa di gradini di alzata fino a 20 cm. (a richiesta fino a 24 cm.) - dispositivo di inserimento automatico del freno a motore - motore a bassa tensione - accumulatore e carica batterie - autonomia a moto continuo su scale non inferiore a 1300 scalini piani (altezza minima 17 cm.), testato con il massimo carico trasportabile - comandi elettrici di salita e di discesa spazio di manovra massimo 80x80 cm. - portata massima di 120 kg. - garanzia 12 mesi. |
| A.4.4 | Requisiti essenziali di servizio (Indicazione degli elementi obbligatori di servizio, senza dei quali non può essere garantita la corretta fruibilità del dispositivo da parte dell’utente) | Verifica preliminare dell’idoneità dell’ausilio individuato nell’ambiente di utilizzo mediante sopralluogo documentato Prove di valutazione di ausilio e accessori con l’utente; eventuali modifiche Consegna a domicilio documentata Istruzione ed addestramento all’uso documentato Visita manutentiva di controllo dopo sei mesi dalla consegna documentata. |
| A.4.5 | Consegna ausilio | Presso il domicilio del paziente. |

REQUISITI OGGETTO DI VALUTAZIONE QUALITATIVA

| Requisiti tecnico funzionali | Migliorie ai requisiti tecnico funzionali rispetto a quelli previsti dal Capitolato tecnico di gara |
| --- | --- |
| Spazio di manovra |  |
| Autonomia batteria (numero massimo di piani in salita a pieno carico) |  |
| Peso trasportabile |  |
| Sistemi di sicurezza | Tipologia: Numero: |

Timbro e firma

Lotto 1 - SUB 3

Servizio di gestione manutentiva e

di  logistica distributiva

di montascale

REQUISITI OGGETTO DI VALUTAZIONE QUALITATIVA

| Requisiti tecnico funzionali | Migliorie ai requisiti tecnico funzionali rispetto a quelli previsti dal Capitolato speciale di gara |
| --- | --- |
| Migliorie su procedura per la gestione informatizzata del servizio logistico manutentivo | Descrizione analitica del programma operativo di svolgimento del servizio nonché descrizione del sistema informatizzato (ALLEGATA) |
| Garanzia, in sede di fornitura ex novo di ausilio, oltre il termine previsto dal D.M. 332/1999 (La Ditta dovrà indicare espressamente e chiaramente una percentuale unica per i due ausili di incremento di mesi di garanzia rispetto a quelli previsti dal D.M.). Per esempio il 10% di incremento di garanzia corrisponde a ulteriori 2,4 mesi per gli ausili sub 1) e a ulteriori 1,2 mesi per gli ausili sub 2). Per esempio il 50% di incremento di garanzia corrisponde a ulteriori 12 mesi per gli ausili sub 1) e a ulteriori 6 mesi per gli ausili sub 2). | % di incremento di garanzia: |
| Migliorie sui tempi di consegna dell’ausilio | Per ausili nuovi: rispetto a quanto previsto dal punto 4.4 del Capitolato speciale): Per banca ausili: rispetto a quanto previsto dal punto 5.2 del Capitolato speciale): |
| Assistenza a domicilio con intervento urgente entro 24 ore (1 giorno solare) |  |
| Messa a disposizione di numero verde della Ditta con risposta da parte di operatore per 12 ore su sei giorni lavorativi |  |
| Fornitura di apparecchio sostitutivo per riparazioni che richiedono tempi > 10 giorni lavorativi |  |

Timbro e firma