ALLEGATO  F4 - BIS

Indizione di gara a procedura aperta, ai sensi dell’art. 55  D.Lgs. n. 163/2006, per l’acquisizione in service  di sistemi infusionali occorrenti per  le necessità delle AA.SS.LL., EE.OO.  e IRCCS della Regione Liguria per un periodo di mesi 72, con opzione di rinnovo per ulteriori mesi 12.  Lotti n. 5.  Numero gara: 5355464.

DICHIARAZIONE DELLA PRESENZA DELLE CARATTERISTICHE TECNICHE RICHIESTE AI PRODOTTI OFFERTI

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________

nato/a a ___________________________________________ cap (________) il______________

residente a ________________________________________________________ cap (________)

in Via _____________________________________________________________ n.__________

C.F. _______________________________________________

1 - □ in qualità di __________________________________________e legale rappresentante

oppure (barrare le casella corrispondente)

2 - □ in qualità di procuratore speciale, giusta procura speciale autenticata nella firma in data ____________________ dal Notaio in _________________________________________ Dott. __________________________________, repertorio n. _____________, e legale rappresentante

dell’impresa ____________________________________________________________________

con sede legale in __________________________________________________ cap (________)

via _______________________________________________________________ n.__________

sede operativa in ___________________________________________________ cap (________)

via ________________________________________________________________ n. _________

C.F. _________________________________ e P. IVA __________________________________

di seguito “Impresa”,

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti falsi e/o uso degli stessi

DICHIARA:

#### che nei prodotti offerti nella presente procedura sono assenti/presenti i seguenti requisiti tecnici, come previsto nel Capitolato tecnico - Sezione A allegato al Disciplinare di gara

#### (compilare la tabella sottostante per i soli lotti per cui si presenta offerta):

LOTTO 1

SISTEMI PER NUTRIZIONE ENTERALE

(CND: Z12030303) – (CIG: 5494863863)

Requisiti minimi richiesti a pena di esclusione

|  | 1. POMPE PER NUTRIZIONE ENTERALE Requisiti minimi richiesti (pena esclusione) | Presenza requisito richiesto | Note di dettaglio (eventuali) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Destinazione d’uso enterale | SI | NO |  |
| 2 | Modalità di infusione continua | SI | NO |  |
| 3 | Dotata di meccanismo volumetrico e/o peristaltico | SI | NO |  |
| 4 | Volume da infondere programmabile fino a 3000 ml | SI | NO |  |
| 5 | Velocità di flusso programmabile da 1 a 300 ml/ora | SI | NO |  |
| 6 | Accuratezza dell’infusione ≤±10% dell’impostato | SI | NO |  |
| 7 | Sistema antiflusso libero | SI | NO |  |
| 8 | Interruzione momentanea dell’erogazione | SI | NO |  |
| 9 | Verifica volume somministrato | SI | NO |  |
| 10 | Elevato grado IP di protezione alla penetrazione dei liquidi, pulsantiera compresa, almeno IPX1 | SI | NO |  |
| 11 | Utilizzabile in appoggio o ancorata a stativi o piantane porta flebo tramite sistema di ancoraggio incluso nella fornitura | SI | NO |  |
| 12 | Doppia alimentazione a rete (specificare se con trasformatore interno o esterno) e a batteria | SI | NO |  |
| 13 | Segnalazione visiva del tipo di alimentazione attivo | SI | NO |  |
| 14 | Possibilità di commutazione automatica alimentazione rete/batteria | SI | NO |  |
| 15 | Autonomia con funzionamento a batterie non inferiore a 6 ore alla velocità di 125 ml/h a pieno carico | SI | NO |  |
| 16 | Segnale di batteria residua | SI | NO |  |
| 17 | Ridotto tempo di ricarica delle batterie (specificare tempi per ricarica completa con apparecchiatura spenta e accesa) | SI | NO |  |
| 18 | Dotata di sistemi di rilevazione di occlusione nel sistema, di batteria in esaurimento, e di fine infusione | SI | NO |  |
| 19 | Dimensioni contenute | SI | NO |  |
| 20 | Peso contenuto : specificare peso della pompa completa di ogni accessorio | SI | NO |  |

|  | 2. DEFLUSSORI PER ENTERALE Requisiti minimi richiesti (pena esclusione) | Presenza requisito richiesto |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Monouso | SI | NO |  |
| 2 | Dotato di filtro antibatterico. | SI | NO |  |
| 3 | Munito di sistema antiflusso libero. | SI | NO |  |
| 4 | Deve essere destinato alla somministrazione di miscele per nutrizione enterale | SI | NO |  |
| 5 | Deve essere costituito da un attacco universale per flaconi/sacche, una camera di gocciolamento trasparente, ovvero altri sistemi di rilevazione del flusso, un punto di iniezione ad Y in materiale plastico rigido e un raccordo universale per sonda alimentazione con connessione conica universale e connessioni specifiche (digiunostomia, gastrostomia, ecc.) | SI | NO |  |
| 6 | Sterile, apirogeno, privo di lattice ed incapace di cedere sostanze ai liquidi che scorrono nel lume | SI | NO |  |
| 7 | La lunghezza totale dell’apparato deve essere ≥2000 mm | SI | NO |  |
| 8 | Attacco universale compatibile con qualsiasi tipo di flacone/sacche disponibile in commercio, compreso il tipo con attacco perforabile | SI | NO |  |
| 9 | Durata di almeno 24 ore | SI | NO |  |
| 10 | Marchio CE. | SI | NO |  |
| 11 | Certificazione di compatibilità con il modello di pompa offerto, rilasciata dalla Ditta produttrice della pompa. | SI | NO |  |

|  | 3. DEFLUSSORE CON SACCA PER ENTERALE Requisiti minimi richiesti (pena esclusione) | Presenza requisito richiesto |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Deve essere destinato alla somministrazione di miscele per nutrizione entrale. | SI | NO |  |
| 2 | Il deflussore deve essere dotato di filtro antibatterico | SI | NO |  |
| 3 | Deve essere costituito da una sacca con capacità non inferiore a 1000 ml graduata in modo preciso, una camera di gocciolamento trasparente, un punto di iniezione ad Y in materiale plastico rigido e un raccordo universale per sonda alimentazione con connessione conica universale e connessioni specifiche (digiunostomia, gastrostomia, ecc.) | SI | NO |  |
| 4 | Sterile, apirogeno, privo di lattice ed incapace di cedere sostanze ai liquidi che scorrono nel lume | SI | NO |  |
| 5 | Materiali di fabbricazione idonei, chimicamente stabili. | SI | NO |  |
| 6 | La lunghezza totale dell’apparato deve essere ≥2000 mm | SI | NO |  |
| 7 | Durata di almeno 24 ore | SI | NO |  |
| 8 | Il set deve essere monouso e sterile | SI | NO |  |
| 9 | Marchio CE. | SI | NO |  |
| 10 | Certificazione di compatibilità con il modello di pompa offerto, rilasciata dalla Ditta produttrice della pompa | SI | NO |  |

|  | 4. DEFLUSSORI A CADUTA Requisiti minimi richiesti (pena esclusione) | Presenza requisito richiesto |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Monouso, sterili. | SI | NO |  |
| 2 | Dotati di filtro antibatterico. | SI | NO |  |
| 3 | Munito di sistema antiflusso libero. | SI | NO |  |
| 4 | Dotato di un "raccordo universale" che lo renda compatibile sia con contenitori a collo largo (con tappo a vite) che a cono stretto (flaconi con tappo a corona). | SI | NO |  |
| 5 | Dotato di connettore terminale universale con cappuccio di protezione non forato. | SI | NO |  |
| 6 | Fabbricato in materiale plastico che non ceda plastificanti. | SI | NO |  |
| 7 | Marchio CE | SI | NO |  |

LOTTO 2

POMPE VOLUMETRICHE PER REPARTI DI DEGENZA NON INTENSIVA (CND: Z12030301) – (CIG: 549492076D)

Requisiti minimi richiesti a pena di esclusione

|  | POMPE VOLUMETRICHE Requisiti minimi richiesti (pena esclusione) | Presenza requisito richiesto | Note di dettaglio (eventuali) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Velocità di infusione programmabile | SI | NO |  |
| 2 | velocità minima non superiore a 0,1 ml/h | SI | NO |  |
| 3 | incremento minimo non superiore a 0,1 ml/h nel range [0,1-99,9] | SI | NO |  |
| 4 | incremento minimo non superiore a 1 ml/h sopra i 99,9 ml/h | SI | NO |  |
| 5 | errore di infusione non superiore a ±5% della velocità impostata | SI | NO |  |
| 6 | Volume di infusione impostabile tra 1 ml e 9999 ml | SI | NO |  |
| 7 | Flusso per via pervia KVO | SI | NO |  |
| 8 | Funzione di bolo | SI | NO |  |
| 9 | Funzione stand-by | SI | NO |  |
| 10 | Controllo della quantità infusa | SI | NO |  |
| 11 | Dispositivo antiflusso libero | SI | NO |  |
| 12 | Doppia alimentazione a rete (specificare se con trasformatore interno o esterno) e a batteria ricaricabile | SI | NO |  |
| 13 | Commutazione automatica da un’alimentazione all’altra | SI | NO |  |
| 14 | Segnalazione visiva del tipo di alimentazione attivo | SI | NO |  |
| 15 | Indicatore dello stato di carica e ricarica della batteria. | SI | NO |  |
| 16 | Ogni pompa deve essere utilizzabile in appoggio o ancorata a stativi o piantane porta flebo tramite sistema di ancoraggio incluso nella fornitura | SI | NO |  |
| 17 | Aggiornabilità software | SI | NO |  |
| 18 | Display: | SI | NO |  |
| 19 | in lingua italiana | SI | NO |  |
| 20 | visualizzazione dei parametri di funzionamento impostati: velocità di infusione, volume infuso dall’inizio del trattamento, stato di carica della batteria, allarmi, tempi di infusione | SI | NO |  |
| 21 | facilmente sanificabile : specificare prodotti e modalità) | SI | NO |  |
| 22 | Auto-test iniziale per la verifica del corretto funzionamento della pompa. | SI | NO |  |
| 23 | Blocco tastiera per evitare manipolazioni accidentali | SI | NO |  |

Elementi tecnici soggetti a valutazione e ad attribuzione di punteggio

|  | Elementi soggetti a valutazione | Parametro da valutare |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Velocità massima | velocità massima non inferiore a 999 ml/h | V=_______________ |
| B | Soglia di occlusione | Soglia di occlusione regolabile su diversi livelli | N liv= ____________ |
| C1 | Allarme visivo e sonoro | Adeguato allarme visivo e sonoro per volume limite infuso | Specificare: _______________________ |
| C2 | Allarmi visivi e sonori, per il malfunzionamento della pompa | Adeguati allarmi visivi e sonori, con guida, per il malfunzionamento della pompa | Specificare: _______________________ |
| C3 | Allarmi visivi e sonori per il malfunzionamento di apparato, cannula, occlusione, presenza aria, batteria in esaurimento, fine infusione, ecc. | Adeguati allarmi visivi e sonori per il malfunzionamento di apparato, cannula, occlusione, presenza aria, batteria in esaurimento, fine infusione, ecc. | Specificare: _______________________ |
| C4 | Allarmi non disattivabili automaticamente (necessità intervento dell’operatore) | Adeguati allarmi non disattivabili automaticamente (necessità intervento dell’operatore) | Specificare: _______________________ |
| C5 | Allarmi riconoscibili a distanza | Adeguati allarmi riconoscibili a distanza | Specificare: _______________________ |
| D | Autonomia con funzionamento a batteria | Autonomia con funzionamento a batteria non inferiore a 3 ore per infusione di circa 120 ml/h | Tempo autonomia: __________________ |
| E | Ridotto tempo di ricarica delle batterie | Ridotto tempo di ricarica delle batterie (specificare tempi per ricarica completa con apparecchiatura spenta e accesa) | Tempo ricarica: __________________ |
| F | Display LCD di ampie dimensioni | preferibilmente LCD di ampie dimensioni (specificare pollici) | Pollici = __________ |
| G | Grado IP di protezione alla penetrazione dei liquidi | Elevato grado IP di protezione alla penetrazione dei liquidi, pulsantiera compresa, almeno IPX1 | Grado IP Y = _______________ |
| G.2 | Peso contenuto | specificare peso della pompa completa di ogni accessorio | Grammi: _________ |
| H | Caratteristiche informatiche e di interfacciabilità: |  |  |
| H1 | gestione libreria farmaci | gestione libreria farmaci, eventualmente aggiornabile da remoto | SI □ NO □ |
| H2 | numero farmaci gestiti | specificare numero farmaci gestiti | N° farmaci gestiti: __________________ |
| H3 | possibilità di interfacciamento a sistemi informativi e/o cartelle cliniche informatizzate | specificare possibilità di interfacciamento a sistemi informativi e/o cartelle cliniche informatizzate, indicando con quali prodotti/sistemi è già stata implementata | Specificare: _______________________ |
| H4 | possibilità di interfacciamento a sistemi di monitoraggio | specificare possibilità di interfacciamento a sistemi di monitoraggio, indicando con quali prodotti/sistemi è già stata implementata | SI □ NO □ |
| H5 | possibilità di gestione delle pompe da remoto | specificare possibilità di gestione (censimento, utilizzo, allarmi, guasti, etc.) delle pompe da remoto | Specificare: _______________________ |
| H6 | altre caratteristiche migliorative incluse in fornitura | Eventuali altre caratteristiche migliorative incluse in fornitura | Specificare: _______________________ |
| H7 | caratteristiche migliorative disponibili ma non incluse in fornitura | Eventuali caratteristiche migliorative disponibili ma non incluse in fornitura |  |

|  | 2. DEFLUSSORE STANDARD Requisiti minimi richiesti (pena esclusione) | Presenza requisito richiesto |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Deve essere destinato alla somministrazione dei liquidi perfusionali tramite pompa volumetrica. | SI | NO |  |
| 2 | Costituito da un perforatore, una camera di gocciolamento, uno stringitubo, un punto di iniezione ad Y e un raccordo maschio terminale luer-lock | SI | NO |  |
| 3 | Sterile, apirogeno, atossico | SI | NO |  |
| 4 | Privo di lattice | SI | NO |  |
| 5 | Incapace di cedere sostanze ai liquidi che scorrono nel lume | SI | NO |  |
| 6 | La lunghezza totale dell’apparato deve essere ≥2000 mm | SI | NO |  |
| 7 | Perforatore in materiale rigido adatto a forare i tappi, tale che la perforazione non provochi il distacco dei frammenti del tappo | SI | NO |  |
| 8 | Camera di gocciolamento trasparente, non rigida, ma facilmente comprimibile | SI | NO |  |
| 9 | Filtro idrofobico-antibatterico per l’entrata dell’aria per l’utilizzo con flaconi e sacche | SI | NO |  |
| 10 | Stringitubo che permetta di arrestare completamente la caduta del liquido | SI | NO |  |
| 11 | ANNULLATO | SI | NO |  |
| 12 | Tubo sufficientemente trasparente da poter consentire il rilevamento di eventuali bolle d’aria | SI | NO |  |
| 13 | Dispositivo di sicurezza antiflusso libero automatico | SI | NO |  |
| 14 | Durata di almeno 48 ore o superiore (da scheda tecnica o idonea dichiarazione) | SI | NO |  |
| 15 | Certificazione di compatibilità con il modello di pompa offerto, rilasciata dalla Ditta produttrice della pompa | SI | NO |  |
| 16 | validità residua al momento della fornitura non inferiore ai 2/3 di quella totale | SI | NO |  |

|  | 3. DEFLUSSORE DESTINATO ALLA SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI INCOMPATIBILI CON IL PVC Requisiti minimi richiesti (pena esclusione) | Presenza requisito richiesto |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Deve essere destinato alla somministrazione di farmaci incompatibili con il PVC. | SI | NO |  |
| 2 | Materiale idoneo alla somministrazione di farmaci incompatibili con il PVC | SI | NO |  |
| 3 | Costituito da un perforatore, una camera di gocciolamento, uno stringitubo e un raccordo maschio terminale luer-lock | SI | NO |  |
| 4 | Sterile, apirogeno, atossico | SI | NO |  |
| 5 | Privo di lattice | SI | NO |  |
| 6 | Incapace di cedere sostanze ai liquidi che scorrono nel lume | SI | NO |  |
| 7 | La lunghezza totale dell’apparato deve essere ≥2000 mm | SI | NO |  |
| 8 | Perforatore in materiale rigido adatto a forare i tappi, tale che la perforazione non provochi il distacco dei frammenti del tappo | SI | NO |  |
| 9 | Camera di gocciolamento trasparente, non rigida, ma facilmente comprimibile | SI | NO |  |
| 10 | Filtro idrofobico-antibatterico per l’entrata dell’aria per l’utilizzo con flaconi e sacche | SI | NO |  |
| 11 | Stringitubo che permetta di arrestare completamente la caduta del liquido | SI | NO |  |
| 12 | ANNULLATO | SI | NO |  |
| 13 | Tubo sufficientemente trasparente da poter consentire il rilevamento di eventuali bolle d’aria | SI | NO |  |
| 14 | Dispositivo di sicurezza antiflusso libero automatico | SI | NO |  |
| 15 | Durata di almeno 24 ore o superiore (da scheda tecnica o idonea dichiarazione) | SI | NO |  |
| 16 | Certificazione di compatibilità con il modello di pompa offerto, rilasciata dalla Ditta produttrice della pompa | SI | NO |  |
| 17 | validità residua al momento della fornitura non inferiore ai 2/3 di quella totale | SI | NO |  |

|  | 4. DEFLUSSORE PER FARMACI FOTOSENSIBILI Requisiti minimi richiesti (pena esclusione) | Presenza requisito richiesto |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Deve essere destinato alla somministrazione di farmaci fotosensibili. | SI | NO |  |
| 2 | Il tubo deve possedere capacità schermante nei confronti di fonti luminose | SI | NO |  |
| 3 | Costituito da un perforatore, una camera di gocciolamento, uno stringitubo, e un raccordo maschio terminale luer-lock | SI | NO |  |
| 4 | Sterile, apirogeno, atossico | SI | NO |  |
| 5 | Privo di lattice | SI | NO |  |
| 6 | Incapace di cedere sostanze ai liquidi che scorrono nel lume | SI | NO |  |
| 7 | La lunghezza totale dell’apparato deve essere ≥2000 mm | SI | NO |  |
| 8 | Perforatore in materiale rigido adatto a forare i tappi, tale che la perforazione non provochi il distacco dei frammenti del tappo | SI | NO |  |
| 9 | Camera di gocciolamento trasparente, non rigida, ma facilmente comprimibile | SI | NO |  |
| 10 | Filtro idrofobico-antibatterico per l’entrata dell’aria per l’utilizzo con flaconi e sacche | SI | NO |  |
| 11 | Stringitubo che permetta di arrestare completamente la caduta del liquido | SI | NO |  |
| 12 | Dispositivo di sicurezza antiflusso libero automatico | SI | NO |  |
| 13 | Durata di almeno 24 ore o superiore (da scheda tecnica o idonea dichiarazione) | SI | NO |  |
| 14 | Certificazione di compatibilità con il modello di pompa offerto, rilasciata dalla Ditta produttrice della pompa | SI | NO |  |
| 15 | validità residua al momento della fornitura non inferiore ai 2/3 di quella totale | SI | NO |  |

|  | 5. DEFLUSSORE A CIRCUITO CHIUSO A DUE VIE PER FARMACI CHEMIOTERAPICI Requisiti minimi richiesti (pena esclusione) | Presenza requisito richiesto |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Deve essere destinato alla somministrazione dei farmaci chemioterapici antiblastici | SI | NO |  |
| 2 | Deve essere costituito da un perforatore, uno stringitubo, due valvole a circuito chiuso, una camera di gocciolamento, un punto di iniezione a Y, un raccordo maschio terminale luer-lock | SI | NO |  |
| 3 | La linea di infusione deve essere in materiale idoneo che non rilasci ftalati | SI | NO |  |
| 4 | Sterile, apirogeno, atossico | SI | NO |  |
| 5 | Privo di lattice | SI | NO |  |
| 6 | Incapace di cedere sostanze ai liquidi che scorrono nel lume | SI | NO |  |
| 7 | La lunghezza totale dell’apparato deve essere ≥2000 mm | SI | NO |  |
| 8 | Perforatore in materiale rigido adatto a forare i tappi, tale che la perforazione non provochi il distacco dei frammenti del tappo | SI | NO |  |
| 9 | Camera di gocciolamento trasparente, non rigida, ma facilmente comprimibile | SI | NO |  |
| 10 | Filtro idrofobico-antibatterico per l’entrata dell’aria per l’utilizzo con flaconi e sacche | SI | NO |  |
| 11 | Presenza di due valvole a circuito chiuso posizionate tra il perforatore e la camera di gocciolamento | SI | NO |  |
| 12 | Stringitubo che permetta di arrestare completamente la caduta del liquido | SI | NO |  |
| 13 | Punto di iniezione supplementare a Y in materiale plastico rigido con valvola a circuito chiuso | SI | NO |  |
| 14 | ANNULLATO | SI | NO |  |
| 15 | Dispositivo di sicurezza antiflusso libero automatico | SI | NO |  |
| 16 | Durata di almeno 24 ore o superiore | SI | NO |  |
| 17 | Certificazione di compatibilità con il modello di pompa offerto, rilasciata dalla Ditta produttrice della pompa | SI | NO |  |
| 18 | validità residua al momento della fornitura non inferiore ai 2/3 di quella totale | SI | NO |  |

|  | 6. DEFLUSSORE A CIRCUITO CHIUSO A QUATTRO VIE PER FARMACI CHEMIOTERAPICI Requisiti minimi richiesti (pena esclusione) | Presenza requisito richiesto |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Deve essere destinato alla somministrazione dei farmaci chemioterapici antiblastici. | SI | NO |  |
| 2 | Deve essere costituito da un perforatore, uno stringitubo, quattro valvole a circuito chiuso, una camera di gocciolamento, un punto di iniezione a Y, un raccordo maschio terminale luer-lock | SI | NO |  |
| 3 | La linea di infusione deve essere in materiale idoneo che non rilasci ftalati | SI | NO |  |
| 4 | Sterile, apirogeno, atossico | SI | NO |  |
| 5 | Privo di lattice | SI | NO |  |
| 6 | Incapace di cedere sostanze ai liquidi che scorrono nel lume | SI | NO |  |
| 7 | La lunghezza totale dell’apparato deve essere ≥2000 mm | SI | NO |  |
| 8 | Perforatore in materiale rigido adatto a forare i tappi, tale che la perforazione non provochi il distacco dei frammenti del tappo | SI | NO |  |
| 9 | Camera di gocciolamento trasparente, non rigida, ma facilmente comprimibile | SI | NO |  |
| 10 | Filtro idrofobico-antibatterico per l’entrata dell’aria per l’utilizzo con flaconi e sacche | SI | NO |  |
| 11 | Presenza di quattro valvole a circuito chiuso posizionate tra il perforatore e la camera di gocciolamento | SI | NO |  |
| 12 | Stringitubo che permetta di arrestare completamente la caduta del liquido | SI | NO |  |
| 13 | Punto di iniezione supplementare a Y in materiale plastico rigido con valvola a circuito chiuso | SI | NO |  |
| 14 | ANNULLATO | SI | NO |  |
| 15 | Dispositivo di sicurezza antiflusso libero automatico | SI | NO |  |
| 16 | Durata di almeno 24 ore o superiore | SI | NO |  |
| 17 | Certificazione di compatibilità con il modello di pompa offerto, rilasciata dalla Ditta produttrice della pompa | SI | NO |  |
| 18 | validità residua al momento della fornitura non inferiore ai 2/3 di quella totale | SI | NO |  |

|  | 7. DEFLUSSORE A CIRCUITO CHIUSO A DUE VIE PER FARMACI CHEMIOTERAPICI FOTOSENSIBILI Requisiti minimi richiesti (pena esclusione) | Presenza requisito richiesto |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Deve essere destinato alla somministrazione dei farmaci chemioterapici antiblastici fotosensibili. | SI | NO |  |
| 2 | Deve essere costituito da un perforatore, uno stringitubo, almeno due valvole a circuito chiuso, una camera di gocciolamento, un punto di iniezione a Y, un raccordo maschio terminale luer-lock | SI | NO |  |
| 3 | Il tubo deve possedere capacità schermante nei confronti di fonti luminose | SI | NO |  |
| 4 | La linea di infusione deve essere in materiale idoneo che non rilasci ftalati | SI | NO |  |
| 5 | Sterile, apirogeno, atossico | SI | NO |  |
| 6 | Privo di lattice | SI | NO |  |
| 7 | Incapace di cedere sostanze ai liquidi che scorrono nel lume | SI | NO |  |
| 8 | La lunghezza totale dell’apparato deve essere ≥2000 mm | SI | NO |  |
| 9 | Perforatore in materiale rigido adatto a forare i tappi, tale che la perforazione non provochi il distacco dei frammenti del tappo | SI | NO |  |
| 10 | Camera di gocciolamento, non rigida, ma facilmente comprimibile | SI | NO |  |
| 11 | Filtro idrofobico-antibatterico per l’entrata dell’aria per l’utilizzo con flaconi e sacche | SI | NO |  |
| 12 | Presenza di due valvole a circuito chiuso posizionate tra il perforatore e la camera di gocciolamento | SI | NO |  |
| 13 | Stringitubo che permetta di arrestare completamente la caduta del liquido | SI | NO |  |
| 14 | Punto di iniezione supplementare a Y in materiale plastico rigido con valvola a circuito chiuso | SI | NO |  |
| 15 | Dispositivo di sicurezza antiflusso libero automatico | SI | NO |  |
| 16 | Durata di almeno 24 ore o superiore | SI | NO |  |
| 17 | Certificazione di compatibilità con il modello di pompa offerto, rilasciata dalla Ditta produttrice della pompa | SI | NO |  |
| 18 | validità residua al momento della fornitura non inferiore ai 2/3 di quella totale | SI | NO |  |

|  | 8. DEFLUSSORE A CIRCUITO CHIUSO A QUATTRO VIE PER FARMACI CHEMIOTERAPICI FOTOSENSIBILI Requisiti minimi richiesti (pena esclusione) | Presenza requisito richiesto |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Deve essere destinato alla somministrazione dei farmaci chemioterapici antiblastici fotosensibili. | SI | NO |  |
| 2 | Deve essere costituito da un perforatore, uno stringitubo, quattro valvole a circuito chiuso, una camera di gocciolamento, un punto di iniezione a Y, un raccordo maschio terminale luer-lock | SI | NO |  |
| 3 | Il tubo deve possedere capacità schermante nei confronti di fonti luminose | SI | NO |  |
| 4 | La linea di infusione deve essere in materiale idoneo che non rilasci ftalati | SI | NO |  |
| 5 | Sterile, apirogeno, atossico | SI | NO |  |
| 6 | Privo di lattice | SI | NO |  |
| 7 | Incapace di cedere sostanze ai liquidi che scorrono nel lume | SI | NO |  |
| 8 | La lunghezza totale dell’apparato deve essere ≥2000 mm | SI | NO |  |
| 9 | Perforatore in materiale rigido adatto a forare i tappi, tale che la perforazione non provochi il distacco dei frammenti del tappo | SI | NO |  |
| 10 | Camera di gocciolamento trasparente, non rigida, ma facilmente comprimibile | SI | NO |  |
| 11 | Filtro idrofobico-antibatterico per l’entrata dell’aria per l’utilizzo con flaconi e sacche | SI | NO |  |
| 12 | Presenza di quattro valvole a circuito chiuso posizionate tra il perforatore e la camera di gocciolamento | SI | NO |  |
| 13 | Stringitubo che permetta di arrestare completamente la caduta del liquido | SI | NO |  |
| 14 | Punto di iniezione supplementare a Y in materiale plastico rigido con valvola a circuito chiuso | SI | NO |  |
| 15 | Dispositivo di sicurezza antiflusso libero automatico | SI | NO |  |
| 16 | Durata di almeno 24 ore o superiore | SI | NO |  |
| 17 | Certificazione di compatibilità con il modello di pompa offerto, rilasciata dalla Ditta produttrice della pompa | SI | NO |  |
| 18 | validità residua al momento della fornitura non inferiore ai 2/3 di quella totale | SI | NO |  |

|  | 9. DEFLUSSORE PER LIPIDI Requisiti minimi richiesti (pena esclusione) | Presenza requisito richiesto |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Deve essere destinato alla somministrazione di lipidi. | SI | NO |  |
| 2 | In materiale idoneo alla somministrazione di lipidi | SI | NO |  |
| 3 | Costituito da un perforatore, una camera di gocciolamento, uno stringitubo, un punto di iniezione ad Y e un raccordo maschio terminale luer-lock | SI | NO |  |
| 4 | Sterile, apirogeno, atossico | SI | NO |  |
| 5 | Privo di lattice | SI | NO |  |
| 6 | Incapace di cedere sostanze ai liquidi che scorrono nel lume | SI | NO |  |
| 7 | La lunghezza totale dell’apparato deve essere ≥2000 mm | SI | NO |  |
| 8 | Perforatore in materiale rigido adatto a forare i tappi, tale che la perforazione non provochi il distacco dei frammenti del tappo | SI | NO |  |
| 9 | Camera di gocciolamento trasparente, non rigida, ma facilmente comprimibile | SI | NO |  |
| 10 | Filtro idrofobico-antibatterico per l’entrata dell’aria per l’utilizzo con flaconi e sacche | SI | NO |  |
| 11 | Stringitubo che permetta di arrestare completamente la caduta del liquido | SI | NO |  |
| 12 | ANNULLATO | SI | NO |  |
| 13 | Tubo sufficientemente trasparente da poter consentire il rilevamento di eventuali bolle d’aria | SI | NO |  |
| 14 | Dispositivo di sicurezza antiflusso libero automatico | SI | NO |  |
| 15 | Durata di almeno 24 ore o superiore (da scheda tecnica o idonea dichiarazione) | SI | NO |  |
| 16 | Certificazione di compatibilità con il modello di pompa offerto, rilasciata dalla Ditta produttrice della pompa | SI | NO |  |
| 17 | validità residua al momento della fornitura non inferiore ai 2/3 di quella totale | SI | NO |  |

LOTTO 3

TERAPIA DEL DOLORE CON METODICA PCA

(CND: Z12030301) – (CIG: 5494944B3A)

Requisiti minimi richiesti a pena di esclusione

|  | 1. POMPA PERISTALTICA CON MODALITA’ DI INFUSIONE CONTINUA PER PCA Requisiti minimi richiesti (pena esclusione) | Presenza requisito richiesto | Note di dettaglio (eventuali) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pompe infusionali di dimensioni contenute per essere facilmente trasportabili | SI | NO |  |
| 2 | Peso non superiore a 700 g | SI | NO |  |
| 3 | Display in italiano con segnalazione stato operativo dell’apparecchiatura | SI | NO |  |
| 4 | Alimentazione a rete, a batteria ricaricabile e batteria monouso. | SI | NO |  |
| 5 | Ampia autonomia della batteria (indicare espressamente le ore di autonomia e tipologia della batteria) con sistema di ricarica integrato. Almeno 72 ore a 4 ml/h. | SI | NO |  |
| 6 | Presenza di sistemi di aggancio e posizionamento delle apparecchiature su stativi mobili e sistema di trasporto (borsetta/marsupio per utenti deambulanti) per i pazienti. | SI | NO |  |
| 7 | Regolazione velocità di infusione almeno da 0,1 a 50 ml/h con step di variazione di 0,1 ml/h | SI | NO |  |
| 8 | Accuratezza dell’infusione calcolata secondo norma IEC 60601-2-24 (con una portata di 1 ml/h visualizzata tramite curva a tromba realizzata dopo 72 ore di funzionamento del deflusso) ≤ ± 6% dell’impostato dal quinto minuto di osservazione utilizzando il deflussore “standard”. | SI | NO |  |
| 9 | Impostazione dose limite di infusione | SI | NO |  |
| 10 | Infusione solo continua, bolo controllato dal paziente, continua + bolo, con possibilità di dose aggiuntiva o di carico. | SI | NO |  |
| 11 | Inserimento della concentrazione del farmaco in mg/ml e mcg/ml. | SI | NO |  |
| 12 | Intervallo tra le dosi a domanda programmabili da un minimo di 5 minuti. | SI | NO |  |
| 13 | Dose attivabile dal paziente da 0,1 a 9,9 ml. | SI | NO |  |
| 14 | Livello di blocco tastiera nullo, parziale, totale. | SI | NO |  |
| 15 | Autotest all’accensione. | SI | NO |  |
| 16 | Archivio elettronico degli eventi. | SI | NO |  |
| 17 | Utilizzo intravenoso, sottocutaneo, epidurale. | SI | NO |  |
| 18 | Allarmi acustici e/o visivi di fine infusione, di occlusione della linea infusionale, di insufficienza stato di carica batteria, di posizionamento scorretto del set infusionale, di -segnalazione guasto all’apparecchiatura, di dose limite raggiunta. | SI | NO |  |
| 19 | Sensore di presenza aria nel deflussore. | SI | NO |  |
| 20 | Display con segnalazione stato operativo dell’apparecchiatura ed indicazioni almeno delle impostazioni: velocità di infusione, volume infuso dall’inizio del trattamento, dose massima, stato di carica della batteria, allarmi vari. | SI | NO |  |

|  | 2. SET PER POMPA PCA Requisiti minimi richiesti (pena esclusione) | Presenza requisito richiesto | Note di dettaglio (eventuali) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Deve essere destinato alla somministrazione di farmaci tramite pompa PCA. | SI | NO |  |
| 2 | Costituito da: un perforatore o un serbatoio, uno stringitubo e raccordo maschio terminale luer-lock | SI | NO |  |
| 3 | Sterile, apirogeno, privo di lattice ed incapace di cedere sostanze ai liquidi che scorrono nel lume | SI | NO |  |
| 4 | Tubo sufficientemente trasparente da poter consentire il rilevamento di eventuali bolle d’aria | SI | NO |  |
| 5 | Dispositivo di sicurezza antiflusso libero automatico | SI | NO |  |
| 6 | Quantitativo di riempimento non superiore a 10 ml | SI | NO |  |
| 7 | Certificazione di compatibilità con il modello di pompa offerto, rilasciata dalla Ditta produttrice della pompa | SI | NO |  |
| 8 | validità residua al momento della fornitura non inferiore ai 2/3 di quella totale | SI | NO |  |

LOTTO 4

POMPE A SIRINGA PER ANESTESIA / S.O. CON METODICA TCI - (CND: Z12030302) – (CIG: 54949765A4)

Requisiti minimi richiesti a pena di esclusione

|  | 1. POMPE A SIRINGA PER ANESTESIA / S.O. CON METODICA TCI Requisiti minimi richiesti (pena esclusione) | Presenza requisito richiesto | Note di dettaglio (eventuali) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Velocità di infusione programmabile | SI | NO |  |
| 2 | Range velocità di infusione non inferiore a [0,1-999] ml/h con incremento minimo non superiore a 0,1 ml/h nel range [0,1-99,9] e non superiore a 1ml/h nel range [99,9-999] | SI | NO |  |
| 3 | Errore di infusione non superiore a ±2% della velocità impostata | SI | NO |  |
| 4 | ANNULLATO | SI | NO |  |
| 5 | Funzione KVO di mantenimento della pervietà della linea venosa al termine dell’infusione. | SI | NO |  |
| 6 | Funzione di bolo con velocità e volume programmabili | SI | NO |  |
| 7 | Bolo manuale senza fermare l’infusione con riavvio automatico dell’infusione a fine bolo | SI | NO |  |
| 8 | Soglia di occlusione regolabile su diversi livelli senza interrompere l’infusione | SI | NO |  |
| 9 | Funzione stand-by senza allarmi o con allarmi tacitabili anche a parametri impostati | SI | NO |  |
| 10 | Controllo della quantità infusa | SI | NO |  |
| 11 | Impostazione peso corporeo. | SI | NO |  |
| 12 | Variazione del flusso orario senza interrompere l’infusione. | SI | NO |  |
| 13 | Programmi di utilizzo: | SI | NO |  |
| 13.1 | in modalità ml/h | SI | NO |  |
| 13.2 | in modalità TIVA, incluso display grafico predittivo concentrazione plasmatici (Cp) e quella del sito effettore (Ce) | SI | NO |  |
| 13.3 | in modalità TCI concentrazione plasmatici | SI | NO |  |
| 13.4 | in modalità TCI concentrazione sito effettore. | SI | NO |  |
| 14 | Visualizzazione sul display: dose induzione, volume totale induzione. | SI | NO |  |
| 15 | Induzione in periodo programmato e successivo passaggio automatico alla velocità di mantenimento. | SI | NO |  |
| 16 | Controllo delle operazioni della pompa in modo che i parametri di infusione si modifichino automaticamente per mantenere la concentrazione desiderata. | SI | NO |  |
| 17 | Infusione in modalità TCI con diversi farmaci (almeno Propofol e Remifentanil) e relativi modelli con marchio CE con calcolo della dose al sito effettore ed in concentrazione plasmatici: | SI | NO |  |
| 18 | possibilità di aggiornamento anche futuro con altri farmaci | SI | NO |  |
| 19 | Funzionamento in modalità TCI anche con siringhe non preriempite | SI | NO |  |
| 20 | Certificazione CE in tutti i profili TCI | SI | NO |  |
| 21 | Infusione in modalità TIVA visualizzando a display il nome del farmaco da una lista preimpostata con possibilità di aggiornamento dei farmaci memorizzati. | SI | NO |  |
| 22 | Doppia alimentazione a rete (specificare se con trasformatore interno o esterno) e a batteria ricaricabile | SI | NO |  |
| 23 | Commutazione automatica da un’alimentazione all’altra | SI | NO |  |
| 24 | Segnalazione visiva del tipo di alimentazione attivo | SI | NO |  |
| 25 | Indicatore dello stato di carica e ricarica della batteria. | SI | NO |  |
| 26 | Ogni pompa deve poter funzionare autonomamente con proprio cavo di alimentazione, con spina conforme alle prese in uso presso i diversi Presidi Ospedalieri | SI | NO |  |
| 27 | Le singole pompe devono essere impilabili con sistema di centralizzazione elettrica con alimentazione a cavo singolo. | SI | NO |  |
| 28 | Ogni pompa deve essere utilizzabile in appoggio o ancorata a stativi o piantane porta flebo tramite sistema di ancoraggio incluso nella fornitura | SI | NO |  |
| 29 | Il fissaggio dovrà permettere il posizionamento di almeno due pompe sul medesimo supporto. | SI | NO |  |
| 30 | Aggiornabilità software: tutti gli aggiornamenti software rilasciati durante il periodo contrattuale sono inclusi in fornitura | SI | NO |  |
| 31 | Registrazione e lettura contemporanea sul display dei seguenti parametri: nome farmaco, velocità/dosaggio e concentrazione, volume totale in ml, volume infuso, stato di carica della batteria. | SI | NO |  |
| 32 | Interfaccia software e allarmistica in lingua italiana | SI | NO |  |
| 33 | ANNULLATO | SI | NO |  |
| 34 | Compatibile con maggior numero di siringhe e prolunghe in commercio | SI | NO |  |
| 35 | Riconoscimento automatico del volume della siringa utilizzata | SI | NO |  |
| 36 | Dimensioni contenute | SI | NO |  |

Elementi tecnici soggetti a valutazione e ad attribuzione di punteggio

|  | Elementi soggetti a valutazione | Parametro da valutare | Specifiche |
| --- | --- | --- | --- |
| A | numero di farmaci | specificare numero di farmaci | N° = ____________ |
| B | Allarmi sonori e visivi, con guida, per il malfunzionamento della pompa | Allarmi sonori e visivi, con guida, per il malfunzionamento della pompa | Specificare: |
| C | Allarmi sonori e visivi per: occlusione (diversi livelli), siringa quasi vuota, mal posizionamento siringa, dose limite e fine dose, fine infusione e preallarme di fine infusione, allarme di flusso non corrispondente all’impostato, allarme di interruzione di tensione all’alimentazione o di insufficiente stato di carica della batteria, | Allarmi sonori e visivi per: occlusione (diversi livelli), siringa quasi vuota, mal posizionamento siringa, dose limite e fine dose, fine infusione e preallarme di fine infusione, allarme di flusso non corrispondente all’impostato, allarme di interruzione di tensione all’alimentazione o di insufficiente stato di carica della batteria, eventuali altri | Specificare: |
| D | Allarmi non disattivabili automaticamente (necessità intervento dell’operatore) | Allarmi non disattivabili automaticamente (necessità intervento dell’operatore) | Specificare: |
| E | Autonomia con funzionamento a batteria non inferiore a 3 ore per infusione di circa 120 ml/h | Autonomia con funzionamento a batteria non inferiore a 3 ore per infusione di circa 120 ml/h | Tempo autonomia: __________________ |
| F | Ridotto tempo di ricarica delle batterie | Ridotto tempo di ricarica delle batterie (specificare tempi per ricarica completa con apparecchiatura spenta e accesa) | Tempo ricarica: __________________ |
| G | Display preferibilmente LCD di dimensioni adeguate alla visualizzazione dei parametri di funzionamento impostati. | Display preferibilmente LCD di dimensioni adeguate alla visualizzazione dei parametri di funzionamento impostati. Specificare dimensione in pollici. | Pollici = __________ |
| H | Elevato grado IP di protezione alla penetrazione dei liquidi, pulsantiera compresa | Elevato grado IP di protezione alla penetrazione dei liquidi, pulsantiera compresa, almeno IPX1 | Grado IP Y = _______________ |
| I | gestione libreria farmaci | gestione libreria farmaci, eventualmente aggiornabile da remoto | Specificare: |
| L | possibilità di interfacciamento a sistemi informativi e/o cartelle cliniche informatizzate, indicando con quali prodotti/sistemi è già stata implementata | specificare possibilità di interfacciamento a sistemi informativi e/o cartelle cliniche informatizzate, indicando con quali prodotti/sistemi è già stata implementata | SI □ NO □ |
| M | possibilità di interfacciamento a sistemi di monitoraggio, indicando con quali prodotti/sistemi è già stata implementata | specificare possibilità di interfacciamento a sistemi di monitoraggio, indicando con quali prodotti/sistemi è già stata implementata | SI □ NO □ |
| N | Peso contenuto | Peso contenuto : specificare peso della pompa completa di ogni accessorio | Grammi = ________ |
| O | numero modelli/programmi infusionali (con marchio CE) disponibili | numero modelli/programmi infusionali | Specificare:______ |

LOTTO 5

SISTEMI PER INFUSIONE PER REPARTI DI TERAPIA INTENSIVA (CND: Z12030301) – (CIG: 5495007F36)

Requisiti minimi richiesti a pena di esclusione

|  | 1. SISTEMA MODULARE Requisiti minimi richiesti (pena esclusione) | Presenza requisito richiesto | Note di dettaglio (eventuali) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sistema modulare integrato con possibilità di montaggio contemporaneo di pompe volumetriche e a siringa per ogni stazione di lavoro | SI | NO |  |
| 2 | Possibilità di gestione centralizzata contemporanea di almeno 4 dispositivi infusionali: | SI | NO |  |
| 3 | Il sistema deve consentire il montaggio su barre di ancoraggio e/o stativi | SI | NO |  |
| 4 | Modalità rapida di aggancio e sgancio dei dispositivi di infusione dal sistema modulare, possibilmente senza utilizzo di attrezzi esterni | SI | NO |  |
| 5 | Ogni modulo deve avere un solo cavo di alimentazione con spina conforme alle prese in uso presso i vari Presidi Ospedalieri | SI | NO |  |
| 6 | Dimensioni contenute | SI | NO |  |

|  | POMPE VOLUMETRICHE Requisiti minimi richiesti (pena esclusione) | Presenza requisito richiesto | Note di dettaglio (eventuali) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Integrabili nel sistema modulare con possibilità di funzionamento anche indipendente | SI | NO |  |
| 2 | Velocità di infusione programmabile | SI | NO |  |
| 3 | Velocità di infusione: | SI | NO |  |
| 4 | velocità minima non superiore a 0,1 ml/h | SI | NO |  |
| 5 | incremento minimo non superiore a 0,1 ml/h nel range [0,1-99,9] | SI | NO |  |
| 6 | incremento minimo non superiore a 1 ml/h sopra i 99,9 ml/h | SI | NO |  |
| 7 | errore di infusione non superiore a ±5% della velocità impostata | SI | NO |  |
| 8 | Volume di infusione impostabile tra 1 ml e 9999 ml | SI | NO |  |
| 9 | Flusso per via pervia KVO | SI | NO |  |
| 10 | Funzione di bolo | SI | NO |  |
| 11 | Funzione stand-by | SI | NO |  |
| 12 | Controllo della quantità infusa | SI | NO |  |
| 13 | Dispositivo antiflusso libero | SI | NO |  |
| 14 | Doppia alimentazione a rete (specificare se con trasformatore interno o esterno) e a batteria ricaricabile | SI | NO |  |
| 15 | Commutazione automatica da un’alimentazione all’altra | SI | NO |  |
| 16 | Segnalazione visiva del tipo di alimentazione attivo | SI | NO |  |
| 17 | Indicatore dello stato di carica e ricarica della batteria. | SI | NO |  |
| 18 | Ogni pompa deve essere utilizzabile in appoggio o ancorata a stativi o piantane porta flebo tramite sistema di ancoraggio incluso nella fornitura | SI | NO |  |
| 19 | Aggiornabilità software | SI | NO |  |
| 20 | Display in lingua italiana | SI | NO |  |
| 21 | visualizzazione dei parametri di funzionamento impostati: velocità di infusione, volume infuso dall’inizio del trattamento, stato di carica della batteria, allarmi, tempi di infusione | SI | NO |  |
| 22 | facilmente sanificabile : specificare prodotti e modalità) | SI | NO |  |
| 23 | Auto-test iniziale per la verifica del corretto funzionamento della pompa. | SI | NO |  |
| 24 | Blocco tastiera per evitare manipolazioni accidentali | SI | NO |  |
| 25 | Dimensioni contenute | SI | NO |  |
| 26 | Caratteristiche informatiche e di interfacciabilità: | SI | NO |  |
| 27 | gestione libreria farmaci, eventualmente aggiornabile da remoto | SI | NO |  |

|  | 3. POMPE A SIRINGA Requisiti minimi richiesti (pena esclusione) | Presenza requisito richiesto | Note di dettaglio (eventuali) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Integrabili nel sistema modulare con possibilità di funzionamento anche indipendente | SI | NO |  |
| 2 | Velocità di infusione programmabile | SI | NO |  |
| 3 | Range velocità di infusione non inferiore a [0,1-999] ml/h con incremento minimo non superiore a 0,1 ml/h nel range [0,1-99,9] e non superiore a 1ml/h nel range [99,9-999] | SI | NO |  |
| 4 | Errore di infusione non superiore a ±2% della velocità impostata | SI | NO |  |
| 5 | Flusso per via pervia KVO | SI | NO |  |
| 6 | Funzione di bolo con velocità e volume programmabili | SI | NO |  |
| 7 | Riduzione automatica del volume di bolo dopo l’allarme di occlusione | SI | NO |  |
| 8 | Soglia di occlusione regolabile su diversi livelli | SI | NO |  |
| 9 | Funzione stand-by | SI | NO |  |
| 10 | Controllo della quantità infusa | SI | NO |  |
| 11 | Doppia alimentazione a rete (specificare se con trasformatore interno o esterno) e a batteria ricaricabile | SI | NO |  |
| 12 | Commutazione automatica da un’alimentazione all’altra | SI | NO |  |
| 13 | Segnalazione visiva del tipo di alimentazione attivo | SI | NO |  |
| 14 | Indicatore dello stato di carica e ricarica della batteria. | SI | NO |  |
| 15 | Ogni pompa deve poter funzionare autonomamente con proprio cavo di alimentazione, con spina conforme alle prese in uso presso i diversi Presidi Ospedalieri | SI | NO |  |
| 16 | Ogni pompa deve essere utilizzabile in appoggio o ancorata a stativi o piantane porta flebo tramite sistema di ancoraggio incluso nella fornitura | SI | NO |  |
| 17 | Aggiornabilità software | SI | NO |  |
| 18 | Interfaccia software, allarmistica in lingua italiana | SI | NO |  |
| 19 | In grado di utilizzare siringhe luer-lock, da 10, 20, 30, 50 ml | SI | NO |  |
| 20 | Compatibile con maggior numero siringhe e prolunghe in commercio | SI | NO |  |
| 21 | riconoscimento automatico volume siringa utilizzata | SI | NO |  |
| 22 | Dimensioni contenute | SI | NO |  |
| 23 | gestione libreria farmaci, eventualmente aggiornabile da remoto | SI | NO |  |

Elementi tecnici soggetti a valutazione e ad attribuzione di punteggio

|  | Elementi soggetti a valutazione | Parametro da valutare | Specifiche |
| --- | --- | --- | --- |
| A1 | SISTEMA MODULARE |  |  |
| B1 | posizioni per pompe volumetriche e siringa differenziate | specificare se le posizioni per pompe volumetriche e siringa sono differenziate | Specificare: _________________ |
| C1 | centralizzazione e remotizzazione degli allarmi | Eventuale centralizzazione e remotizzazione degli allarmi | SI □ NO □ |
| D1 | Peso contenuto | Peso contenuto | Grammi: _________ |
| E1 | Caratteristiche informatiche e di interfacciabilità: | Caratteristiche informatiche e di interfacciabilità: |  |
| F1 | gestione libreria farmaci con almeno 10 farmaci, eventualmente aggiornabile da remoto | gestione libreria farmaci con almeno 10 farmaci, eventualmente aggiornabile da remoto | SI □ NO □ |
| G1 | possibilità di interfacciamento a sistemi informativi e/o cartelle cliniche informatizzate, indicando con quali prodotti/sistemi è già stata implementata | specificare possibilità di interfacciamento a sistemi informativi e/o cartelle cliniche informatizzate, indicando con quali prodotti/sistemi è già stata implementata | SI □ NO □ |
| H1 | possibilità di interfacciamento a sistemi di monitoraggio, indicando con quali prodotti/sistemi è già stata implementata | specificare possibilità di interfacciamento a sistemi di monitoraggio, indicando con quali prodotti/sistemi è già stata implementata | SI □ specificare NO □ |
| I1 | possibilità di gestione (censimento, utilizzo, allarmi, guasti, ecc.) delle pompe da remoto | specificare possibilità di gestione (censimento, utilizzo, allarmi, guasti, ecc.) delle pompe da remoto | Specificare ___________ |
| L1 | altre funzioni migliorative incluse in fornitura | Eventuali altre funzioni migliorative incluse in fornitura | Valutazione commissione |
| A2 | POMPE VOLUMETRICHE | POMPE VOLUMETRICHE |  |
| B2 | Velocità di infusione: | Velocità di infusione: |  |
| C2 | velocità massima | velocità massima non inferiore a 999 ml/h | V= _________ |
| D2 | Soglia di occlusione regolabile su diversi livelli | Soglia di occlusione regolabile su diversi livelli | N° LIVELLI:______ |
| E2 | allarmistica visiva e sonora: | Adeguata allarmistica visiva e sonora: | Valutazione Commissione |
| F2 | allarme visivo e sonoro per volume limite infuso | allarme visivo e sonoro per volume limite infuso | Valutazione Commissione |
| G2 | allarmi visivi e sonori, con guida, per il malfunzionamento della pompa | allarmi visivi e sonori, con guida, per il malfunzionamento della pompa | Valutazione Commissione |
| H2 | allarmi visivi e sonori per il malfunzionamento di apparato, cannula, occlusione, presenza aria, batteria in esaurimento, fine infusione, ecc. | allarmi visivi e sonori per il malfunzionamento di apparato, cannula, occlusione, presenza aria, batteria in esaurimento, fine infusione, ecc. | Valutazione Commissione |
| I2 | allarmi non disattivabili automaticamente | allarmi non disattivabili automaticamente (necessità intervento dell’operatore) | Valutazione Commissione |
| L2 | allarmi riconoscibili a distanza | allarmi riconoscibili a distanza | Valutazione Commissione |
| M2 | Autonomia con funzionamento a batteria non inferiore a 3 ore per infusione di circa 120 ml/h | Autonomia con funzionamento a batteria non inferiore a 3 ore per infusione di circa 120 ml/h | Tempo autonomia = _________ |
| N2 | Ridotto tempo di ricarica delle batterie | Ridotto tempo di ricarica delle batterie (specificare tempi per ricarica completa con apparecchiatura spenta e accesa) | Tempo ricarica = _________ |
| O2 | Display LCD di ampie dimensioni | preferibilmente LCD di ampie dimensioni (specificare pollici) | Display (pollici) = ______________ |
| P2 | Elevato grado IP di protezione alla penetrazione dei liquidi, pulsantiera compresa, almeno IPX1 | Elevato grado IP di protezione alla penetrazione dei liquidi, pulsantiera compresa, almeno IPX1 | Grado IP(x) Y= __________ |
| Q2 | Peso contenuto | Peso contenuto : specificare peso della pompa completa di ogni accessorio | Grammi= ____________ |
| R2 | numero farmaci gestiti | specificare numero farmaci gestiti | numero farmaci gestiti = __________ |
| S2 | possibilità di interfacciamento a sistemi informativi e/o cartelle cliniche informatizzate, indicando con quali prodotti/sistemi è già stata implementata | specificare possibilità di interfacciamento a sistemi informativi e/o cartelle cliniche informatizzate, indicando con quali prodotti/sistemi è già stata implementata | Specificare ___________________ |
| T2 | possibilità di interfacciamento a sistemi di monitoraggio, indicando con quali prodotti/sistemi è già stata implementata | specificare possibilità di interfacciamento a sistemi di monitoraggio, indicando con quali prodotti/sistemi è già stata implementata | SI □ Specificare _______________ NO □ |
| T2.1 | possibilità di gestione delle pompe da remoto | possibilità di gestione (censimento, utilizzo, allarmi, guasti, etc.) delle pompe da remoto | specificare |
| U2 | caratteristiche migliorative incluse in fornitura | Eventuali caratteristiche migliorative incluse in fornitura | specificare |
| V2 | caratteristiche migliorative disponibili ma non incluse in fornitura | Eventuali caratteristiche migliorative disponibili ma non incluse in fornitura | specificare |
| A3 | POMPE A SIRINGA | POMPE A SIRINGA |  |
| B3 | Allarmi sonori e visivi, con guida, per il malfunzionamento della pompa | Allarmi sonori e visivi, con guida, per il malfunzionamento della pompa | specificare |
| C3 | Allarmi per: occlusione siringa, siringa quasi vuota, mal posizionamento siringa, batteria scarica, ecc. | Allarmi per: occlusione siringa, siringa quasi vuota, mal posizionamento siringa, batteria scarica, ecc. | specificare |
| D3 | Allarmi non disattivabili automaticamente (necessità intervento dell’operatore) | Allarmi non disattivabili automaticamente (necessità intervento dell’operatore) | specificare |
| E3 | Autonomia con funzionamento a batteria non inferiore a 3 ore per infusione di circa 120 ml/h | Autonomia con funzionamento a batteria non inferiore a 3 ore per infusione di circa 120 ml/h | Tempo autonomia = _________ |
| F3 | Ridotto tempo di ricarica delle batterie (specificare tempi per ricarica completa con apparecchiatura spenta e accesa) | Ridotto tempo di ricarica delle batterie (specificare tempi per ricarica completa con apparecchiatura spenta e accesa) | Tempo ricarica = _________ |
| G3 | Display | Display preferibilmente LCD per la visualizzazione dei parametri di funzionamento impostati | Display (pollici) = ______________ |
| H3 | Elevato grado IP di protezione alla penetrazione dei liquidi, pulsantiera compresa, almeno IPX1 | Elevato grado IP di protezione alla penetrazione dei liquidi, pulsantiera compresa, almeno IPX1 | Grado IP(x) Y= __________ |
| I3 | Peso contenuto | Peso contenuto : specificare peso della pompa completa di ogni accessorio | Grammi= ____________ |
| L3 | numero farmaci gestiti | specificare numero farmaci gestiti | numero farmaci gestiti = __________ |
| M3 | interfacciamento a sistemi informativi e/o cartelle cliniche informatizzate, indicando con quali prodotti/sistemi è già stata implementata | specificare possibilità di interfacciamento a sistemi informativi e/o cartelle cliniche informatizzate, indicando con quali prodotti/sistemi è già stata implementata | SI □ NO □ |
| N3 | possibilità di interfacciamento a sistemi di monitoraggio, indicando con quali prodotti/sistemi è già stata implementata | specificare possibilità di interfacciamento a sistemi di monitoraggio, indicando con quali prodotti/sistemi è già stata implementata | SI □ NO □ |
| O3 | possibilità di gestione (censimento, utilizzo, allarmi, guasti, ecc.) delle pompe da remoto | specificare possibilità di gestione (censimento, utilizzo, allarmi, guasti, ecc.) delle pompe da remoto | SI □ Specificare _______________ NO □ |
| P3 | caratteristiche migliorative incluse in fornitura | Eventuali caratteristiche migliorative incluse in fornitura | specificare |
| Q3 | caratteristiche migliorative disponibili ma non incluse in fornitura | Eventuali caratteristiche migliorative disponibili ma non incluse in fornitura | specificare |

|  | DEFLUSSORE STANDARD Requisiti minimi richiesti (pena esclusione) | Presenza requisito richiesto | Note di dettaglio (eventuali) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Deve essere destinato alla somministrazione dei liquidi perfusionali tramite pompa volumetrica. | SI | NO |  |
| 2 | Costituito da un perforatore, una camera di gocciolamento, uno stringitubo, un punto di iniezione ad Y e un raccordo maschio terminale luer-lock | SI | NO |  |
| 3 | Sterile, apirogeno, atossico | SI | NO |  |
| 4 | Privo di lattice | SI | NO |  |
| 5 | Incapace di cedere sostanze ai liquidi che scorrono nel lume | SI | NO |  |
| 6 | La lunghezza totale dell’apparato deve essere ≥2000 mm | SI | NO |  |
| 7 | Perforatore in materiale rigido adatto a forare i tappi, tale che la perforazione non provochi il distacco dei frammenti del tappo | SI | NO |  |
| 8 | Camera di gocciolamento trasparente, non rigida, ma facilmente comprimibile | SI | NO |  |
| 9 | Filtro idrofobico-antibatterico per l’entrata dell’aria per l’utilizzo con flaconi e sacche | SI | NO |  |
| 10 | Stringitubo che permetta di arrestare completamente la caduta del liquido | SI | NO |  |
| 11 | ANNULLATO | SI | NO |  |
| 12 | Tubo sufficientemente trasparente da poter consentire il rilevamento di eventuali bolle d’aria | SI | NO |  |
| 13 | Dispositivo di sicurezza antiflusso libero automatico | SI | NO |  |
| 14 | Durata di almeno 48 ore o superiore (da scheda tecnica o idonea dichiarazione) | SI | NO |  |
| 15 | Certificazione di compatibilità con il modello di pompa offerto, rilasciata dalla Ditta produttrice della pompa | SI | NO |  |
| 16 | validità residua al momento della fornitura non inferiore ai 2/3 di quella totale | SI | NO |  |

|  | DEFLUSSORE DESTINATO ALLA SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI INCOMPATIBILI CON IL PVC Requisiti minimi richiesti (pena esclusione) | Presenza requisito richiesto | Note di dettaglio (eventuali) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Deve essere destinato alla somministrazione di farmaci incompatibili con il PVC. | SI | NO |  |
| 2 | Materiale idoneo alla somministrazione di farmaci incompatibili con il PVC | SI | NO |  |
| 3 | Costituito da un perforatore, una camera di gocciolamento, uno stringitubo e un raccordo maschio terminale luer-lock | SI | NO |  |
| 4 | Sterile, apirogeno, atossico | SI | NO |  |
| 5 | Privo di lattice | SI | NO |  |
| 6 | Incapace di cedere sostanze ai liquidi che scorrono nel lume | SI | NO |  |
| 7 | La lunghezza totale dell’apparato deve essere _ 2000 mm | SI | NO |  |
| 8 | Perforatore in materiale rigido adatto a forare i tappi, tale che la perforazione non provochi il distacco dei frammenti del tappo | SI | NO |  |
| 9 | Camera di gocciolamento trasparente, non rigida, ma facilmente comprimibile | SI | NO |  |
| 10 | Filtro idrofobico-antibatterico per l’entrata dell’aria per l’utilizzo con flaconi e sacche | SI | NO |  |
| 11 | Stringitubo che permetta di arrestare completamente la caduta del liquido | SI | NO |  |
| 12 | Punto di iniezione supplementare a Y in materiale plastico rigido | SI | NO |  |
| 13 | Tubo sufficientemente trasparente da poter consentire il rilevamento di eventuali bolle d’aria | SI | NO |  |
| 14 | Dispositivo di sicurezza antiflusso libero automatico | SI | NO |  |
| 15 | Durata di almeno 24 ore o superiore (da scheda tecnica o idonea dichiarazione) | SI | NO |  |
| 16 | Certificazione di compatibilità con il modello di pompa offerto, rilasciata dalla Ditta produttrice della pompa | SI | NO |  |
| 17 | validità residua al momento della fornitura non inferiore ai 2/3 di quella totale | SI | NO |  |

|  | DEFLUSSORE PER FARMACI FOTOSENSIBILI Requisiti minimi richiesti (pena esclusione) | Presenza requisito richiesto | Note di dettaglio (eventuali) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Deve essere destinato alla somministrazione di farmaci fotosensibili. | SI | NO |  |
| 2 | Il tubo deve possedere capacità schermante nei confronti di fonti luminose | SI | NO |  |
| 3 | Costituito da un perforatore, una camera di gocciolamento, uno stringitubo, e un raccordo maschio terminale luer-lock | SI | NO |  |
| 4 | Sterile, apirogeno, atossico | SI | NO |  |
| 5 | Privo di lattice | SI | NO |  |
| 6 | Incapace di cedere sostanze ai liquidi che scorrono nel lume | SI | NO |  |
| 7 | La lunghezza totale dell’apparato deve essere ≥2000 mm | SI | NO |  |
| 8 | Perforatore in materiale rigido adatto a forare i tappi, tale che la perforazione non provochi il distacco dei frammenti del tappo | SI | NO |  |
| 9 | Camera di gocciolamento trasparente, non rigida, ma facilmente comprimibile | SI | NO |  |
| 10 | Filtro idrofobico-antibatterico per l’entrata dell’aria per l’utilizzo con flaconi e sacche | SI | NO |  |
| 11 | Stringitubo che permetta di arrestare completamente la caduta del liquido | SI | NO |  |
| 12 | Dispositivo di sicurezza antiflusso libero automatico | SI | NO |  |
| 13 | Durata di almeno 24 ore o superiore (da scheda tecnica o idonea dichiarazione) | SI | NO |  |
| 14 | Certificazione di compatibilità con il modello di pompa offerto, rilasciata dalla Ditta produttrice della pompa | SI | NO |  |
| 15 | validità residua al momento della fornitura non inferiore ai 2/3 di quella totale | SI | NO |  |

|  | DEFLUSSORE PER LIPIDI Requisiti minimi richiesti (pena esclusione) | Presenza requisito richiesto | Note di dettaglio (eventuali) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Deve essere destinato alla somministrazione di lipidi. | SI | NO |  |
| 2 | In materiale idoneo alla somministrazione di lipidi | SI | NO |  |
| 3 | Costituito da un perforatore, una camera di gocciolamento, uno stringitubo, un punto di iniezione ad Y e un raccordo maschio terminale luer-lock | SI | NO |  |
| 4 | Sterile, apirogeno, atossico | SI | NO |  |
| 5 | Privo di lattice | SI | NO |  |
| 6 | Incapace di cedere sostanze ai liquidi che scorrono nel lume | SI | NO |  |
| 7 | La lunghezza totale dell’apparato deve essere ≥2000 mm | SI | NO |  |
| 8 | Perforatore in materiale rigido adatto a forare i tappi, tale che la perforazione non provochi il distacco dei frammenti del tappo | SI | NO |  |
| 9 | Camera di gocciolamento trasparente, non rigida, ma facilmente comprimibile | SI | NO |  |
| 10 | Filtro idrofobico-antibatterico per l’entrata dell’aria per l’utilizzo con flaconi e sacche | SI | NO |  |
| 11 | Stringitubo che permetta di arrestare completamente la caduta del liquido | SI | NO |  |
| 12 | ANNULLATO | SI | NO |  |
| 13 | Tubo sufficientemente trasparente da poter consentire il rilevamento di eventuali bolle d’aria | SI | NO |  |
| 14 | Dispositivo di sicurezza antiflusso libero automatico | SI | NO |  |
| 15 | Durata di almeno 24 ore o superiore (da scheda tecnica o idonea dichiarazione) | SI | NO |  |
| 16 | Certificazione di compatibilità con il modello di pompa offerto, rilasciata dalla Ditta produttrice della pompa | SI | NO |  |
| 17 | validità residua al momento della fornitura non inferiore ai 2/3 di quella totale | SI | NO |  |

TUTTI I LOTTI

|  | ALTRI REQUISITI OBBLIGATORI PER TUTTI I LOTTI Requisiti minimi richiesti (pena esclusione) | Presenza requisito richiesto | Note di dettaglio (eventuali) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tutte le componenti dell’apparecchiatura e gli accessori e strumenti in fornitura devono essere nuovi | SI | NO |  |
| 2 | Tutto il necessario (attività, servizi, materiali, ecc.) a consegnare ed installare in sicurezza quanto fornito è a carico del fornitore | SI | NO |  |
| 3 | Tutto il necessario (compresi eventuali materiali di consumo) alla messa in uso di ogni sistema deve essere compreso in fornitura | SI | NO |  |
| 4 | Tutti gli imballaggi utilizzati per il trasporto delle apparecchiature dovranno essere rimossi e allontanati dal fornitore subito dopo la consegna | SI | NO |  |
| 5 | Ogni sistema deve essere corredato già alla presentazione dell’offerta di gara di tutte le certificazioni di conformità alle normative vigenti e alle direttive CEE (in particolare Direttiva 93/42/CEE e s.m.i. e certificato di marcatura CE che dovrà essere prodotto all’interno dell’offerta tecnica) | SI | NO |  |
| 6 | Conformità alla normativa UE vigente | SI | NO |  |
| 7 | Il fornitore dovrà consegnare ad ogni reparto oggetto di fornitura n.2 copie dei manuali d’uso in lingua italiana (di cui una in formato elettronico CD/DVD) | SI | NO |  |
| 8 | Il fornitore dovrà consegnare all’Ingegneria Clinica dell’Azienda (o all’Ufficio Tecnico) n.1 copia del manuale di manutenzione in formato elettronico completo di schemi elettrici/pneumatici/vapore/ idraulici/meccanici | SI | NO |  |
| 9 | Per tutta la durata contrattuale è compreso in fornitura quanto specificato nell’allegato contratto “full risk”, che contiene i requisiti minimi del servizio e dovrà essere sottoscritto, pena esclusione, alla presentazione dell’offerta. | SI | NO |  |
| 10 | Descrivere tempi e modalità dell’attività di formazione inclusa in fornitura che dovrà comprendere almeno: |  |  |  |
| 11 | Formazione del personale utente: training operativo per consentire l’esecuzione di tutte le attività connesse al processo e gestione delle apparecchiature (da effettuarsi in due sessioni successive presso le strutture di ogni singola Azienda: all’atto del collaudo e dopo tre mesi dall’installazione (durata minima 3 ore per sessione) | SI | NO |  |
| 12 | Formazione del personale manutentore: training tecnico/manutentivo per consentire l’esecuzione di interventi diagnostici e correttivi di primo livello a tecnici interni di ogni singola Azienda. | SI | NO |  |
| 13 | Le pompe e i dispositivi connessi dovranno essere idonei all’uso neonatale, pediatrico e su soggetti adulti. | SI | NO |  |

Luogo e data _______,  _______

IL DICHIARANTE  (firma del dichiarante e timbro dell’impresa)

______________________

Modalità di compilazione della domanda:

- La firma non è soggetta ad autenticazione.

- La presente dichiarazione deve essere prodotta unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 comma 3) del D.P. R. n. 445/2000.

- È ammesso barrare più di una casella nei casi di cui ai punti “c” del lotto n. 3.

- I campi del presente modulo devono essere compilati tutti obbligatoriamente.

- Il presente modulo dovrà essere compilato in ogni parte, esclusivamente tramite computer o macchina per scrivere, firmato e timbrato in originale su supporto cartaceo.

- Una copia digitale, in formato word compatibile ed editabile (.doc oppure .Docx),  compilata in ogni parte ed identica al modulo cartaceo, dovrà essere allegata su supporto ottico CD-ROM non riscrivibile, insieme alla copia digitale in formato .pdf di un valido documento di identità del sottoscrittore, da inserire nel CD-ROM sopra indicato.